## Slide 1
昂纳集团内部文件，不得外传。
1x64光开关定标与测量

## Slide 2: 客户光路图

## Slide 3: 光路图
SW1
(1x6)
MT1~6
OUT
MON
SW2
(1x11)
SW3
(1x11)
SW4
(1x11)
SW5
(1x11)
SW6
(1x11)
SW7
(1x11)
P1
P11
P12
P22
P23
P33
P34
P44
P45
P55
P56
P64
P1
P6
80%
20%

## Slide 4: 光开关定标
1、默认坐标点写入
  将所有光开关坐标默认值（从光开关的datasheet获取）写入EEPROM，对于1x6SW有6个（X,Y）坐标点，1x11SW有11个（X,Y）坐标点， （X,Y）坐标点所对应的值是X,Y方向的驱动DAC数字量，X/Y有正负方向。
2、优化定标
  按照SW1->SW7的顺序，分别对所有光开关的坐标点进行优化。
  优化时，将光从Pn口接入，OUT口输出给功率计，测量链路插损，微调光开关的（X,Y）坐标点，直至找到插损最小点的新坐标（X’,Y’）。
  将新坐标存储在本地EXCEL表格内。
3、存入EEPROM
  将所有七个SW，共64+6=70个新坐标（X’,Y’）定标完成之后，将所有坐标从存储的EXCEL表格里存入EEPROM里。

## Slide 5: 光开关检验
1、端口检验和插损测量
  将光开关P1->P64扫描一次，检验端口正确性和插损值，将插损值存入本地EXCEL表格。
  将光开关P64->P1扫描一次，检验端口正确性。
2、将64路插损写入EEPROM。
3、高温、低温两个条件测量光开关64路插损，要求满足客户指标。